ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 135

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора ХЗОШ № 135

від _________ № _______

## ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці № 4

вчителя технічної праці

- Загальні положення

  - Дана інструкція є нормативним документом в межах школи № 135  (далі – заклад).

Охорона праці вчителя технічної праці (далі – вчитель) заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

1.2.  Вчитель зобов’язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р., «Методичних рекомендацій ”Про використання шкільних меблів”», затверджених Міністерством освіти СРСР 2 червня 1980 р. № 21177-80, «Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладах системи загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.08.ю20074 р. № 730, «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2004 р. № 687, «Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.12.2004 р. № 270 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.12ю.2004 р. за № 1604/10203, «Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами зі шкідливими умовами праці», затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.2004 р. № 730, «Правил безпечної роботи з інструментами і пристосуваннями», рекомендованими Міністерством освіти і науки від 2001 р. і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан учбових місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

1.3.  Вчитель в процесі проведення навчально-виробничого процесу:

-   не має права використовувати і дозволяти учням використовувати  інструмент, устаткування та обладнання, що не передбачене типовими переліками;

- зобов’язаний здійснювати навчально-виробничий процес за умов дотримання «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі № 135»;

- нести відповідальність за безпечне проведення навчально-виробничого процесу та проводити з учнями:

- вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності (проводиться один раз при зарахуванні учня до закладу за програмою вступного інструктажу);

- первинний інструктаж (проводиться три рази на рік - на початку навчального року, перед зимовими канікулами та перед літніми канікулами) за програмою первинного інструктажу);

- інструктажі з безпечного поводження в  кабінеті (один раз на рік перед початком занять);

- інструкції з техніки безпеки (перед проводженням кожного практичного заняття);

- за необхідності проводити цільові інструктажі з безпеки        життєдіяльності за окремими інструкціями.

Результати всіх інструктажів повинні фіксуватися у відповідності до «Положення про навчання учасників навчально-виховного процесу  школі № 135».

- нести особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів на навчально-практичних заняттях в кабінеті;

- повідомляти директора закладу або його заступника з навчально-виробничої діяльності (роботи) про кожний нещасний випадок, що стався в навчально-виховному процесі, організовувати надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілому, а в разі необхідності організовувати надання спеціалізованої медичної допомоги;

- організовувати евакуацію учнів з приміщення в разі пожежі та інших аварійних ситуацій, чи стихійного лиха.

1.4. Вчитель один раз на три роки в комісії закладу, проходить обов'язкове навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також (за необхідністю) спеціальне навчання з електробезпеки з наступною атестацією із присвоєнням кваліфікаційної групи з електродопуску (електробезпеки) не нижче ІІ-ІІІ групи, згідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в школі № 135».

1.5. При оформленні на роботу вчитель проходить первинний медичний профілактичний, а в подальшому 1 раз на рік перед початком нового навчального року - повторні медичні профілактичні огляди, з відміткою в санітарній книжці та (за необхідністю) у посвідченні з електробезпеки про допуск до роботи.

1.6. Після підписання наказу про зарахування на роботу вчитель зобов’язаний отримати вступний інструктаж в службі охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці, в подальшому 1 раз в три місяці проходити навчання у вигляді повторних інструктажів.

1.7.  Вчитель:

- використовує кабінет за призначенням, як приміщення для проведення навчально-практичних занять з виробничої спеціальності;

- експлуатує  кабінет тільки при наявності затвердженого директором закладу щорічного «Акту-дозволу на проведення занять в кабінеті», оформленого комісією, що утворена за наказом по закладу;

- оформлює в кабінеті куточок по охороні праці та безпеки життєдіяльності де розміщує нормативні матеріали, повідомлення, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності та плакати безпечних прийомів праці та навчання;

- забезпечує додержання учнями вимог безпеки та гігієни в кабінеті ;

- організовує зберігання та безпечну експлуатацію  устаткування, інструменту, меблів та обладнання, а також підготовку його до проведення занять.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Вчитель до початку проведення навчання  повинен:

- перевірити справність обладнання, інструментів, вентиляції та системи електричного живлення. В разі виявлення пошкоджень, які несуть небезпеку, проведення занять в майстерні не проводити занять до усунення виявлених недоліків;

- впевнитись у наявності засобів надання першої медичної (долікарської) допомоги - аптечка та протипожежного інвентарю

- чітко визначити порядок і безпечні правила проведення навчально-практичних занять та довести їх до учнів, а також    провести інструктаж з безпечної поведінки учнів  та   зафіксувати проведення інструктажу у класному журналі, чи окремому журналі.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Для проведення практичних занять  із застосуванням  устаткування, обладнання, інструменту, апаратури, що дає змогу провести заняття за навчальним планом за умов, якщо:

- забезпечено вільний вихід з кабінету в коридор або на сходовий марш ( втому числі і через підсобку);

- проходи до дверей між рядами столів не захаращені стороннім крамом і прохід становлять 0,8 м.;

- у кабінеті присутні учні тільки одного класу (до 25 учнів на одного завідуючого);

- електропроводка в кабінеті стаціонарна і виконана відповідно до вимог техніки безпеки та промислової санітарії. Забороняється використання електричних подовжувачів;

-  виконується інструкції з експлуатації  обладнання, інструменту, апаратури;

- металеві корпуси частин обладнання, інструменту, апаратури заземлені за схемами, що вміщені в технічних описах та інструкціях на ці апарати;

- перед вмиканням  обладнання, інструменту, апаратури в електричну мережу необхідно переконатися, що його робоча напруга їх відповідає напрузі цієї мережі.

3.2. Під час налагодження та експлуатації устаткування, обладнання, апаратури необхідно особливо обережно поводитися з вузлами, що обертаються. Забороняється розбирання  устаткування, обладнання, інструменту, апаратури для ремонту чи налагоджування.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вчитель забезпечує:

- організований вихід учнів із  кабінету у коридор;

- провітрювання;

- вологе прибирання раз на добу після закінчення навчально-виробничого процесу.

- закриття  кабінету по закінченню занять. Ключ здається черговому або черговому адміністратору  закладу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні ознак горіння необхідно негайно повідомити про це адміністрацію закладу і викликати пожежну охорону по телефону - 101. В разі необхідності викликати інші рятувальні служби.

5.2. Евакуювати дітей із  майстерні та перевірити всіх по списку учнів, які були присутні на заняттях.

5.3. При прибутті пожежних підрозділів, забезпечити вільний доступ на територію закладу (в тому числі і до всіх приміщень).

5.4. При можливості вчитель бере участь у допомозі по гасінню пожежі, надає консультації про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, організовує залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, із застосуванням сил та засобів закладу.

5.5. Приблизний план гасіння пожежі в кабінеті:

| № п/п | Назва дії | Порядок і послідовність дій | Посада, прізвище виконавця |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | повідомлення про пожежу | Викликати пожежну команду по тел. - 101 чи з посильним, повідомити адміністрацію закладу про пожежу. Відключити газ, електроенергію, виключити вентиляцію. Привести до готовності первинні засоби гасіння. | староста, члени учнівської добровільної пожежної дружини (ДПД) |
| 2 | евакуація учнів з приміщення | Заспокоїти учнів і попередити виникнення паніки. Вивести учнів по коридорах і сходах відповідно до плану евакуації на вулицю чи в приміщення, де немає вогню. Перевірити число учнів у класі по списку. | завідуючий |
| 3 | розміщення евакуйованих учнів | В зимовий час розмістити в___________________ , а (вказати приміщення) в теплий час в __________________________________ (вказати приміщення) | адміністрація закладу |
| 4 | Організація гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння | За допомогою членів ДПД організувати оточення палаючих приміщень. Гасіння пожежі за допомогою підручних засобів. Виділення посильних для зустрічі пожежної команди і показати найкоротший і зручний підхід до осередку пожежі | Члени ДПД співробітники закладу |
| 5 | Участь у гасінні пожеж по прибуттю пожежної команди | Показати представникам пожежної охорони шляхи до осередку пожежі, в приміщенні. Показати пожежникам приміщення, де можуть бути люди, а також місце, де є горючі матеріали | Члени ДПД вчитель, адміністрація |

Розробив:  Вчитель технічної праці           _________        О.М.Пєлих

Узгоджено:  Заступник директора з

навчально – виховної роботи                     _________         О.В.Оборонова